## Slide 1: GSM PENDAHULUAN

## Slide 2: 1.1 Tujuan
Menyebutkan jaringan radio bergerak seluler digital
Mengetahui tentang GSM
Mengetahui tentang DCS
Fungsi dan aplikasi SIM
Mengetahui konsep layanan GSM/DCS

## Slide 3: 1.2 Komunikasi Bergerak
MS dapat mengakses jaringan radio bergerak (radio interface)
Radio Interface dilayani BS
Sisi jaringan bergerak, pelanggan menggunakan ME

## Slide 5: Jaringan radio bergerak seluler digital
Layanan area terkecilnya disebut radio cells. Total dari cell ini disebut jaringan radio bergerak seluler
Tiap sel dilayani satu BS
BS dihubungkan ke Mobile service Switching Center/MSC
MSC saling berhubungan dan berfungsi sebagai gerbang ke jaringan tetap

## Slide 7: G S M
Merupakan standar komunikasi bergerak dari Eropa
Ada 2 jenis :
  GSM 900
  DCS 1800

## Slide 8: GSM 900
Merupakan standar jaringan radio seluler bergerak transmisi digital 900 MHz
Didesain dengan cakupan yang luas dengan radius sel maksimum 35 km

## Slide 9: DCS 1800
Merupakan varian dari standar GSM dengan band frekuensi 1800 MHz
Didesain untuk area dengan kepadatan pelanggan yang tinggi
Radius selnya maksimal 8 km

## Slide 10: Perbedaan utama GSM & PSTN PSTN GSM
Terminal terhubung ke sentral dg saluran tetap
Dari sisi operator, pelanggan = saluran pelanggannya
Harus dipastikan MS bisa dijangkau jaringan radio bergerak
Setiap panggilan diregistrasi dulu, baru disambungkan dan dihitung biayanya

## Slide 11: 1.3 Konsep Layanan GSM
Bearer Service
Teleservice
Suplementary Service

## Slide 12: BEARER SERVICE
Jaringannya digunakan untuk mentransmisikan berita dengan tipe khusus
Jaringan juga mendukung transmisi data dengan kecepatan bervariasi

## Slide 13: TELESERVICE
Pada layanan ini fitur dan karakteristik peralatan terminal harus didefinisikan dengan jelas
Menyediakan akses pada peralatan terminal pemakai (Fax, SMS dll)

## Slide 14: SUPLEMENTARY SERVICE
Modifikasi atau peningkatan dari basic service (Bearer & Teleservice) + fungsi kontrol tambahan
Contoh : Call forwarding, call hold, call charge display
Dapat diaktifkan & dinon-aktifkan lewat subscriber controlled input (SCI)

## Slide 15: 1.4 Fungsi & Aplikasi SIM
SIM berupa chip card (mikroprosesor dengan memori) berisi data identitas pelanggan
Data Sementara :
  Identitas pelanggan sementara
  Lokasi terakhir
  Chipering data
Data Tetap :
  Identitas pelanggan tetap
  Algoritma autentikasi dan chipering data

## Slide 16
Setelah SIM dimasukkan dan diaktifkan MS mengenali aktivitas sinyal dari jaringan bergerak (Location Registration/Location Update)
Jaringan bergerak mengetahui lokasi terakhir MS
Data lokasi terakhir MS disimpan di SIM

## Slide 17: 1.5 Kesimpulan
GSM 900 & DCS 1800 adalah standar jaringan radio bergerak seluler digital dari ETSI
Fitur dari GSM 900 & DCS 1800 :
  radio interfacenya digital
  MS dapat bergerak bebas nasional & internasional
  Layanan telekomunikasi bergerak hanya dapat digunakan menggunakan SIM